دفترچه راهنما دزدگیر GMK مدل GSM

دستگاه فوق دارای 2 کد رمز مجزا می باشد که 1 کد رمز مربوط به تنظیمات دستگاه در زمان نصب و راه اندازی می باشد و رمز دیگر مربوط به فعال و غیر فعال کردن دزدگیر می باشد .        ( ضمناً کد رمز ورودی کارخانه ای 123456 می باشد ) .

طریقه وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه :

برای وارد شدن به منوی دستگاه ابتدا دکمه Prog را زده سپس کد رمز 123456 را وارد کرده و در انتها دکمه ENTER را بزنید اگر کد صحیح باشد کلمه Prog ram code ظاهر می شود .

طریقه تنظیم زون های با سیم :

در زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید کد عدد 11-12-13-14 مربوط به زون های 1 تا 4 با سیم می باشد ، شما با وارد کردن هر یک از کدهای مربوطه می توان زون مورد نظر را تنظیم نمود که آن زون فوری باشد یا تاخیری + نرمال OPEN یا نرمالCLOSE حالت دینگ دانگ فعال یا غیر فعال باشد ، حالت 24 ساعته فعال یا غیر فعال باشد . در زمانی که وارد منو می شود کد مورد نظر از زون 1 تا زون 4 را با توجه به کدهای مربوطه وارد نمایید . به طور مثال اگر عدد 11 را بزنید گزینه SeTTiny zone1 ظاهر می شود حال عدد 1 را بزنید گزینه Immediate ظاهر می شود که به معنی زون فوری می باشد با فشار مجدد عدد 1 گزینه Deldy:15sec ظاهر شده که به معنی زون تاخیری 15 ثانیه می باشد با فشار مجدد گزینه Deldy:30sec و با فشار مجدد گزینه Deldy:45sec ظاهر می شود که به معنی زون تاخیری 45 ثانیه می باشد .

حال اگر عدد 2 را بزنید گزینه Ding dong off ظاهر و با فشار مجدد عدد 2 گزینه            ON Ding dong ظاهر می شود. حال اگر عدد 3 را بزنید گزینه 24 Houroff ظاهر و با فشار مجدد علامت ON ظاهر شده که این گزینه به معنای فعال و غیر فعال کردن زون 24 ساعته      می باشد . حال با فشار عدد 4 گزینه Normal open و با فشار مجدد Normal close ظاهر می شود .

طریقه تنظیم زون های بی سیم :

در زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید کدهای 21-22-23-24 مربوط به زون های بی سیم    می باشد . حال اگر کد مورد نظر را وارد نمایید ، با عدد 1 می توان زون فوری و حالت تأخیری را تنظیم نمود ، با عدد 2 حالت فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ ، با عدد 3 فعال و غیر فعال کردن زون 24 ساعته را تنظیم نمایید .

طریقه کد دادن ریموت کنترل و تشخیص کد شناسایی ریموت :

در زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید عدد 30 را وارد نمایید گزینه Remote control ظاهر می شود حال دکمه ( را فشار داده و نگه دارید سپس دکمه       ریموت را یک لحظه فشار دهید صدای بیب شنیده می شود که به معنای ست شدن ریموت می باشد .(ضمناً دستگاه قابلیت ست شدن 9 عدد ریموت کنترل را دارد) ضمناً در پایان کد دادن هر ریموت نام ریموت با علائم  A-B-C-D-E-F-G-H-I نمایش داده می شود .

طریقه تنظیم حالت تک آژیر ( انتخاب حالت بلندگو بیرونی – سیرن و بلندگو داخلی ) :

زمانی که وارد منو می شوید عدد 31 را بزنید – گزینه Settiny chirp ظاهر می شود حال با فشار دکمه ENTER حالتهای مختلف را تنظیم نمایید و برای خروج دکمه Prog را بزنید.

روش تنظیم مدت زمان آژیر :

زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید عدد 32 را بزنید گزینه siren time ظاهر می شود حال با فشار مکرر دکمه ENTER حالتهای مختلف 3-5 و 8 دقیقه را تنظیم نمایید .

فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع برق و تنظیم مدت زمان آن :

در صورتی که برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد دستگاه یک SMS حاوی                GMK Security System power OFF برای شما ارسال می نماید.

زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید عدد 33 را وارد نمایید گزینه power failure ظاهر      می شود حال با فشار مکرر دکمه ENTER حالتهای مختلف را تنظیم نمایید گزینه DisoabLe به معنای غیر فعال بودن و گزینه 5 minutes به معنای 5 دقیقه – با فشار مجدد گزینه 1Hours ظاهر می شود که به معنای یک ساعت می باشد. با فشار مجدد دکمه ENTER گزینه 2.5 Hours به معنای 5/2 ساعت و با فشار مجدد ENTER گزینه 4.5 Hours به معنای 5/4 ساعت ظاهر می شود.

وصل شدن برق :

در صورتی که برق دستگاه وصل شود 5 دقیقه پس از وصل برق پیامی حاوی                    GMK Security System power ON برای شما ارسال می نماید.

فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو (SP) :

در صورت فعال سازی حفاظت بلندگو ، اگر سیم SP به هر عناوینی قطع گردد (یا بلندگو بسوزد ) ، آژیر داخلی ، سیرین و تلفن کننده تحریک می شود. ضمناً در صورت فعال سازی ، حفاظت    SP – 24 ساعته فعال می باشد زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید عدد  34  را وارد نمایید          گزینه SP Dis connect  ظاهر می شود حال با فشار دکمه ENTER حالت OFF و ON را انتخاب نمایید .

تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه :

زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید اگر عدد 41 را وارد کنید گزینه Press ENTER ظاهر می شود حال دکمه ENTER را بزنید ، سپس رمز قدیم دستگاه را وارد کنید و ENTER را زده – حال کد رمز جدید 4 الی 8 رقمی انتخاب نموده و وارد نمایید سپس دکمه ENTER را زده حال رمز وارده را مجدد وارد کرده و در پایان دکمه ENTER را بفشارید – رمز شما تغییر می کند .

تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه :

زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید اگر عدد 42 را وارد نمایید گزینه press ENTER ظاهر     می شود حال دکمه ENTER را زده سپس رمز قدیم را وارد نموده و دکمه ENTER را بزنید حال رمز جدید را بین 4 الی 8 رقم انتخاب نموده و دکمه ENTER را بزنید سپس رمز وارده را مجدد وارد کرده و در پایان دکمه ENTER  را بفشارید .

طریقه وارد کردن شماره تلفن :

زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید عدد 51 را وارد نمایید گزینه Memory NO ظاهر      می شود حال شماره حافظه را انتخاب از 1 الی 15 ، سپس دکمه ENTER را بزنید حال شماره تلفن مورد نظر را وارد نمایید حال دکمه ( را زده برای بار اول علامت D روی صفحه ظاهر می شود که به معنی ( فقط تماس گرفتن ) می باشد با فشار مجدد دکمه ( علامت S ظاهر می شود به معنای (فقط ارسال SMS ) با فشار مجدد دکمه ( علامت DS ظاهر می شود که به معنی        ( ارسال SMS و گرفتن تماس ) می باشد – سپس دکمه # را زده علامت R ظاهر می شود که به معنی گزارش دهی فعال و غیر فعال شدن دزدگیر می باشد و در پایان دکمه ENTER را بزنید.

حذف ریموت کنترل :

در زمانی که وارد منوی دستگاه شدید عدد 30 را وارد نمایید گزینه Remote control ظاهر می شود .حال اگر عدد 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید آخرین ریموت کد داده شده حذف می گردد و اگر عدد 2 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید کل حافظه ریموت ها حذف خواهد شد .

حذف کل شماره تلفن های دستگاه :

زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید عدد 52 را وارد نمایید . گزینه Erase ALL ظاهر می شود سپس دکمه 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید ، شماره ها حذف می شود . گزینه Erase OK ظاهر می شود .

حذف تکی شماره تلفن :

وارد منوی دستگاه شوید حال کد عدد 51 را زده سپس شماره حافظه را انتخاب و دکمه ENTER را بزنید حال شماره مورد نظر نمایش داده می شود . سپس با فشار دکمهCLear شماره مورد نظر حذف خواهد شد .

ضبط پیام :

زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید عدد 61 را بزنید ، گزینه ENTER=REC ظاهر می شود حال دکمه ENTER را زده و صدای مورد نظر را ضبط نمایید و در پایان دکمه ENTER را بفشارید.

پخش پیام :

در زمانی که وارد منوی دستگاه شدید ، عدد 62 را بزنید گزینه ENTER=Play ظاهر می شود با فشار دکمه ENTER صدای مورد نظر پخش خواهد شد.

کد دادن چشم های بی سیم ، ددکتور و مگنت بی سیم :

زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید اعداد 21-22-23 و 24 مربوط به زون های بی سیم       می باشند حال کد مورد نظر را انتخاب نمایید حال دکمه (را نگه داشته و سپس چشم را تحریک نمایید صدای بیب می شنوید. اگر مثلاً عدد 21 را وارد نمایید گزینهSettiny w-zone 1 ظاهر می شود حال اگر دکمه ( را نگه دارید و چشم یا ددکتور یا مگنت را تحریک نمایید – 1 صدای بیب می شنوید و آن چشم با زون 1 دستگاه ست شده است .(ضمناً هر زون بی سیم قابلیت ست شدن 9 عدد چشم بی سیم را دارد . جمعاً 36 عدد چشم)

حذف چشم + ددکتور و مگنت بی سیم :

در زمانی که وارد منو شده اید – زون مورد نظر را از 21 الی 24 انتخاب کنید حال اگر عدد 4 را 3 ثانیه نگه دارید گزینه Lost code Erase ظاهر شده و آخرین چشم یا مگنت بی سیم کد داده شده حذف خواهد شد و در صورتی که بخواهد کل حافظه زون مورد نظر پاک شود عدد 5 با بزنید گزینه code Erase ALL ظاهر می شود حال دکمه 5 را 5 ثانیه نگه دارید گزینه Erase OK ظاهر شده و تمام حافظه زون ها حذف خواهد شد .

طریقه شارژ سیم کارت ایرانسل از راه دور به وسیله SMS :

شما می توانید از راه دور بوسیله 1 گوشی تلفن همراه سیم کارت داخل دستگاه را شارژ نمایید . روش شارژ به این شرح می باشد :

داخل متن پیام در صورتی که سیم کارت دستگاه ایرانسل می باشد به شرح زیر عمل نمائید:

# رمز شارژ ( 141 ( # 123456 (

این متن پیام را به شماره سیم کارت داخل دستگاه دزدگیر ارسال نمایید .

چند ثانیه بعد از ارسال پیامی حاوی مقدار شارژ سیم کارت داخل دستگاه را دریافت می نمایید.

طریقه شارژ سیم کارت همراه اول از راه دور به وسیله SMS :

# رمز شارژ # ( 140( # 123456 (

این متن پیام را به شماره سیم کارت داخل دستگاه دزدگیر ارسال نمایید .

توجه : همکار گرامی کد 123456 رمز کارخانه ای دستگاه می باشد ، شما می توانید با تغییر رمز بین 4 الی 8 رقم رمز مورد نظر را انتخاب نمایید .

پیام های ارسالی سیستم در حالت Mode 1 :

1- پیام غیر فعال شدن کل سیستم :	   GMK Security System ARM-DISARM

2- پیام فعال شدن حالت نیمه فعال 2 Part2 :

GMK Security System ARM-DISARM Staus:ARM Part2

3- پیام فعال شدن قسمت نیمه فعال Part1 :

GMK Security System ARM-DISARM Staus:ARM Part1

4- پیام فعال شدن کل سیستم :

GMK Security System ARM-DISARM Staus:ARM ALL Part

پیام های ارسالی سیستم در حالت Mode 2 :

1- پیام فعال شدن کل سیستم :

GMK Security System ARM-DISARM Staus:ARM Part1-2-3

2- پیام فعال شدن Part 3 :

GMK Security System ARM-DISARM Staus:ARM Part3

3- پیام غیر فعال شدن کل سیستم :

GMK Security System ARM-DISARM Staus:DISARM

4- پیام فعال شدن Part 2 :

GMK Security System ARM-DISARM Staus:ARM Part 2

5- پیام فعال شدن Part 1 :

GMK Security System ARM-DISARM Staus:ARM Part 1

فعال کردن کل سیستم توسط SMS  (حالت Mode1) : داخل متن پیام ، گزینه زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال نمایید. در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد.

3 # 123456 (

غیر فعال کردن کل سیستم توسط SMS (حالت Mode1) : داخل متن پیام ، گزینه زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال نمایید . در این حالت کل زون های دستگاه غیر فعال      می گردد .                                                                                     0 # 123456 (

فعال کردن حالت نیمه فعال 1 توسط SMS (حالت Mode1) : داخل متن پیام ، گزینه زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال نمایید. در این حالت زون های 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد .                                                                1 # 123456 (

فعال کردن حالت نیمه فعال 2 توسط SMS (حالت Mode1) : داخل متن پیام ، گزینه زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ارسال نمایید. در این حالت زون های 3 و 4 باسیم و زون های 7 و 8 بی سیم فعال می گردد .	                                           2 # 123456 (

متوقف کردن صدای آژیر توسط SMS :

بعد از ارسال این گزینه فقط آژیر دستگاه قطع می گردد . ولی دستگاه در حالت مسلح قرار دارد .

# 123456 (

طریقه دریافت میزان شارژ سیم کارت از طریق SMS :

برای اطلاع از میزان شارژ سیم کارت ابتدا کد دستوری میزان شارژ سیم کارت را در قسمت کد 53 ثبت نمایید . وارد منوی دستگاه شده حال کد 53 را بزنید . حال گزینه Inquiry code ظاهر می شود .

حال با فشار دکمه ( کد دستوری میزان شارژ را وارد و در انتها دکمه ENTER را بزنید.

کد دستوری میزان شارژ همراه اول                                                      # 11( 140(

کد دستوری میزان شارژ ایرانسل                                                          # 1( 141(

بعد از وارد کردن کد دستوری می توانید از طریق SMS میزان شارژ را به طریق زیر دریافت نمایید متن فوق را به شماره سیم کارت دزدگیر ارسال نمایید بعد از چند ثانیه میزان شارژ به شما SMS می شود .                                                                             5 # 123456 (

توجه : در زمان ارسال پیام حتماً باید زبان نوشتاری در حالت انگلیسی قرار گیرد در غیر اینصورت دستگاه SMS شما را قبول نمی کند .

توجه : برای دریافت مانده حساب از طریق SMS باید حتماً قسمت گزارش R از طریق کی پد دستگاه فعال گردد و بعد از ارسال کد میزان شارژ ، جواب میزان شارژ به کلیه شماره هایی که گزارش R در آنها فعال شده پیام فوق ارسال می گردد.

Reset کردن دستگاه به علت فراموشی رمز :

در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید باید دکمه DeFaULT داخل دستگاه را به مدت 5 ثانیه نگه دارید . رمز دستگاه به حالت کارخانه ای 123456 بازگردانده می شود.

Reset کردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای :

در صورتی که بخواهید کل دستگاه را Reset کنید . به طور همزمان دکمه Reset و دکمه DeFaULT داخل دستگاه را نگه دارید حال دکمه Reset را رها کرده ولی دکمه DeFaULT را به مدت 12 ثانیه نگه دارید . کل حافظه ها پاک و تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای بر    می گردد.

توضیح مختصری در مورد گزارش ورود و خروج :

یکی از مهمترین امکانات سیستم امنیتی دستگاه GMK گزارش ورود و خروج افرادی که دارای ریموت کنترل و کلید می باشند.این دستگاه به شما این امکان را می دهد که در صورتی که فردی بدون مجوز و کسب اجازه از نفر اصلی وارد محیط منطقه حفاظت شده ، شود .دستگاه به شماره       تلفن هایی که سیستم گزارش R در آنها فعال گردیده است .یک SMS حاوی                        GMK Security System is Activated  به معنای فعال شدن سیستم و یک SMS حاوی GMK Security System is Inactivated   به معنی غیر فعال شدن سیستم دزدگیر برای افراد محرمانه ارسال می نماید.

تغییر متن پیام (SMS) هشدار سیستم :

در زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید کد عدد 63 را بزنید گزینه Alarm SMS نمایش داده می شود حال سیستم منتظر پیام ارسالی از طرف شما می باشد در این هنگام می بایست پیامی که قبلاً آماده کرده اید و می خواهید به جای پیام فعلی هشدار دهنده ذخیره شود را به شماره سیم کارت دستگاه دزدگیر ارسال نمایید . به محض دریافت پیام توسط دستگاه ، شماره تلفن فرستنده روی صفحه نمایش داده می شود در صورتی که شماره تلفن نمایش داده شده درست است دکمه ENTER را زده تا پیام جدید ذخیره شود و در صورت انصراف کلیدC Lear را بزنید .

تغییر متن پیام (SMS) وضعیت فعال و غیر فعال بودن دستگاه :

در زمانی که وارد منوی دستگاه می شوید کد عدد 64 را بزنید حال گزینه      ARM-DISARM-SMS نمایش داده می شود حال سیستم منتظر پیام ارسالی از طرف شما می باشد در این هنگام  می بایست پیامی که قبلاً آماده کرده اید و می خواهید به جای پیام فعلی هشدار دهنده ذخیره شود را به شماره سیم کارت دستگاه دزدگیر ارسال نمایید . به محض دریافت پیام توسط دستگاه ، شماره تلفن فرستنده روی صفحه نمایش داده می شود در صورتی که شماره تلفن نمایش داده شده درست است دکمه ENTER را زده تا پیام جدید ذخیره شود و در صورت انصراف کلید    CLear را بزنید .

توجه : فقط متن (SMS) حتماً باید به زبان انگلیسی تایپ و ارسال گردد .

| در حالت Mode 1 و Mode 2 ترتیب دکمه های ریموت با توجه به جدول صفحه شماره 17 می باشد برای تغییر حالت Mode 1 و Mode 2 وارد منوی دستگاه شوید حال کد 35 را وارد نموده و با دکمه ENTER حالت Mode 1 و Mode2 را انتخاب نمایید . | انتخاب حالت Mode 1 و Mode 2 شما می توانید با توجه به کارایی دستگاه حالت Mode 1 و یا Mode 2 را انتخاب نمایید . |
| --- | --- |

برگرداندن پیام ذخیره شده به حالت پیام پیش فرض کارخانه ای :

برای حذف پیام ذخیره شده و برگرداندن پیام پیش فرض ، وارد منوی دستگاه شده سپس کد مورد نظر ( 63 – 64 ) را انتخاب نمایید حال عدد 1 را به مدت 4 ثانیه نگه دارید پیام ذخیره شده حذف و پیام کارخانه ای جایگزین می شود .

روش فعال کردن ارسال دوره ای SMS حاوی مقدار شارژ سیم کارت دزدگیر:

این دستگاه قادر است در صورت فعال سازی به صورت دوره ای یک متن پیام حاوی میزان شارژ برای شماره تلفن هایی که قسمت گزارش R فعال گردیده است ارسال نمایید.

وارد منوی دستگاه شوید بعد از وارد شدن منوی دستگاه کد عدد 53 را وارد نمایید حال گزینه Inquiry Code ظاهر می شود . سپس کد دستوری شارژ سیم کارت (باتوجه به سیم کارت داخل دستگاه) را از طریق کی پد وارد نمایید و در انتها دکمه ENTER را بزنید.

روش تنظیم مدت زمان دوره ای ارسال SMS حاوی میزان شارژ سیم کارت از (1 الی 99 روز)

این دستگاه قادر است برای شماره تلفن هایی که گزارش R در آنها فعال گردیده است با توجه به تنظیمات کاربر به صورت دوره ای میزان شارژ سیم کارت را اعلام می نماید (توسط SMS)- وارد منوی دستگاه شده سپس کد عدد 54 را وارد نمایید گزینه Disable ظاهر می شود ،             حال دکمه ( را زده و سپس از 1 الی 99 روز تنظیم نمایید و در انتها دکمه ENTER را بفشارید  ( 1 الی 99 به صورت روزانه می باشد به طور مثال اگر عدد 3 را انتخاب کنید دستگاه هر 3 روز 1 SMS حاوی میزان شارژ سیم کارت دزدگیر برای شماره های تعیین شده ارسال می نماید.)

طریقه وارد شدن به منوی فعال و غیر فعال کردن سیستم از طریق Key Pad :

برای وارد شدن به منوی فعال و غیر فعال کردن دستگاه ابتدا دکمه ( را زده سپس کد رمز ورودی را وارد کرده و در انتها دکمه # را بزنید حال با عدد O دزدگیر غیر فعال می گردد ، با عدد 1 حالت نیمه فعال 1 فعال می گردد و زون های 1 و 2 با سیم و 6 و 5 بی سیم فعال می شوند ، با عدد 2 حالت نیمه فعال 2 فعال می گردد و زون های 3 و 4 باسیم و زون های 7 و 8 بی سیم فعال می گردد و با فشار دکمه 3 کل زون های دستگاه فعال می شوند .

لازم به ذکر است برای هر یک از مراحل فوق باید به صورت جداگانه وارد منوی دستگاه شوید و با هر بار وارد شدن به منوی دستگاه فقط 1 عمل می توان انجام داد .

تعریف کد شناسایی و نام گزاری ریموت کنترل :

یکی از قابلیت های مهم امنیتی این دستگاه کد شناسایی ریموت می باشد بدین معنا که ریموت های کد داده شده به این دستگاه دارای نام می باشد و تا 9 عدد ریموت قابل کد گزاری و نام گزاری می باشد این قابلیت به مصرف کننده این امکان را می دهد که با نصب این دستگاه نظارت کامل و دقیقی نسبت به پرسنل خود داشته باشد به طور مثال در یک شرکت یا دفتر تعداد 5 نفر پرسنل مشغول به کار می باشند و این تعداد هم دارای کلید و هم دارای ریموت کنترل می باشد حال چنانچه هر یک از این افراد بخواهند چه با مجوز و چه بدون مجوز وارد محوطه کاری شوند .در آن لحظه سریعاً گزارش فعال و غیر فعال شدن دستگاه به نفر اصلی به صورت SMS اعلام خواهد شد و در متن پیام علاوه بر فعال و غیر فعال شدن دستگاه ، و در پایان متن ( نام Remot به همراه کد آن ) قید می گردد و نفر اصلی در جریان قرار خواهد گرفت که دستگاه توسط چه کسی فعال یا غیر فعل گردیده است . لازم به ذکر است نام های ریموت در زمان کد دهی به دستگاه با علایم A-B-C-D-E-F-G-H-I نمایش داده می شود و تا 9 عدد ریموت می توان به دستگاه کد داد .

این قابلیت به مصرف کننده این امکان را می دهد که در صورتی که دستگاه توسط ریموت ، فعال و غیر فعال شود در پایان متن SMS ، )پیام( Remot  به همراه نام قید می گردد . حال اگر دستگاه توسط SMS فعال و غیر فعال گردد در متن پیام گزینه ( SMS ) قید می شود و در صورتی که توسط Key Pad دستگاه فعال و غیر فعال شود گزینه Key Pad  ارسال می گردد .

دستگاه فوق دوحالت Mode کاری دارد حالت Mode1 و حالت Mode2 – حالت Mode1 حالت پیش فرض کارخانه ای دستگاه است در حالت Mode1 ترتیب ریموت ها با توجه به جدول راهنمای صحفه ی شماره 17 می باشد .

تعریف حالت Mode2 و ترتیب دکمه های ریموت : در صورتی که این حالت انتخاب شود این دستگاه را می توان به صورت مجزا و قابل تفکیک برای 3 منظقه مختلف استفاده نمود ، بدین معنا که شما با زدن دکمه        ریموت زون های 1 و 2 با سیم و زون های 5 و 6 بی سیم فعال می گردد و با فشار مجدد این دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد ، حال با فشار             دکمه          زون 3 با سیم و 7 بی سیم فعال و با فشار مجدد این دکمه غیر فعال می شود و در صورت فشار دکمه           زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال و با فشار مجدد غیر فعال می گردد ، برای غیر فعالکردن کل زون های دستگاه دکمه          را بزنید .

فعال و غیر فعال کردن دستگاه در حالت Mode2 توسط SMS و Key PAD : برای فعال کردن قسمتهای مختلف دستگاه توسط SMS به صورت زیر عمل نمایید .

| 11# 123456 ( | فعال کردن Part 1 زون 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال می گردد. |
| --- | --- |
| 10 # 123456 ( | غیر فعال کردن Part 1 زون 1 و 2با سیم و 5 و 6 بی سیم غیرفعال می گردد. |
| 21 # 123456 ( | فعال کردن Part 2 زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد. |
| 20 # 123456 ( | غیر فعال کردن Part 2 زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیرفعال می گردد. |
| 31 # 123456 ( | فعال کردن Part 3 زون 4 با سیم و 8 بی سیم فعال می گردد. |
| 30 # 123456 ( | غیر فعال کردن Part 3 زون 4 با سیم و 8 بی سیم غیر فعال می گردد. |

باز کردن درب منزل توسط ریموت و SMS : دستگاهی که در اختیار شماست از ویژگی منحصر به فردی برخوردار می باشد . شما می توانید توسط این دستگاه درب منزل خود را فقط با ارسال 1 SMS و یا توسط ریموت کنترل باز کنید . برای اینکار ابتدا وارد منوی دستگاه شده کد 36 را انتخاب و ENTER را بزنید  و گزینه PULSE را انتخاب نموده حال سیستم در حالت لحظه ای قرار می گیرد .

9 # 123456 (                         باز کردن درب منزل توسط SMS

کنترل 1 وسیله برقی توسط SMS و ریموت از راه دور : این دستگاه این امکان را برای مصرف کننده فراهم می سازد که بتواند به وسیله  این دستگاه 1 وسیله برقی را توسط SMS و همچنین توسط ریموت روشن و یا خاموش نمایید : برای این کار تنظیمات زیر را از طریق Key Pad انجام دهید :

برای فعال و غیر فعال کردن یک وسیله برقی متن زیر را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال نمایید.

| 91 # 123456 ( | روشن کردن وسیله برقی توسط SMS |
| --- | --- |
| 90 # 123456 ( | خاموش کردن وسیله برقی توسط SMS |

توجه و اخطار : همکار گرامی در این دستگاه شما فقط انتخاب یکی از امکانات ( دربازکن و یا کنترل وسایل برقی را دارید و انتخاب هر 2 امکان پذیر نمی باشد . یا انتخاب در بازکن ، یا کنترل وسایل برقی ، لازم به ذکر است که رله دستگاه فقط به عنوان 1 کلید عمل می نماید و فرمان آن ترمینال DOOR OPEN می باشد .

تعریف Part 1-2-3 :

Part1  : مربوط به زون های 1و2 باسیم و 5و6 بی سیم می باشد .

Part2 : مربوط به زون های 3 با سیم و 7 بی سیم می باشد .

Part3 : مربوط به زون های 4 باسیم  و زون  8 بی سیم می باشد .

توجه و اخطار

همکار گرامی لطفاً بعد از نصب دستگاه روی دیوار و اتمام سیم کشی زمانی که سوکت 26 پین درب دستگاه را به بُرد داخل دستگاه متصل نمودید حتماً دکمه Reset را یک ثانیه فشار داده و رها کنید . در غیر اینصورت صفحه نمایش دستگاه ناقص است و علایم را به درستی نمایش نمی دهد.

| عملکرد دکمه های ریموت کنترل درحالت Mode1 |
| --- |
|  | دستگاه روشن – کل زون ها فعال می گردد . |
|  | دستگاه خاموش – کل زون ها غیر فعال می گردد . |
|  | دستگاه در حالت نیمه فعال 1 قرار می گیرد و زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد |
|  | دستگاه در حالت نیمه فعال 2 قرار می گیرد و زون 3 و 4 با سیم و زون 7 و8 بی سیم فعال می گردد |
|  | فرمان در بازکن : با فشار دادن این دکمه رله در بازکن به مدت 1 ثانیه وصل و مجدد قطع می گردد ضمناً ترمینال DooR OPEN به عنوان 1 کلید عمل می نماید. |

| عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode 2 |
| --- |
|  | با فشار این دکمه زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه غیر فعال می شود . با فشار دکمه قسمت Part1 دستگاه فعال می گردد . |
|  | دستگاه خاموش . با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیر فعال می گردد . |
|  | با فشار این دکمه زون های 3 با سیم و 7 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد . این دکمه مربوط به قسمت Part2 دستگاه می باشد . |
|  | با فشار این دکمه زون های 4 با سیم و 8 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد . با فشار این دکمه قسمت Part 3 فعال می شود و با فشار مجدد غیر فعال می گردد . |
|  | با فشار این دکمه اگر سیستم در حالت PULSE باشد رله DOOR OPEN برای 1 لحظه وصل می گردد . این حالت برای فرمان دربازکن استفاده می شود حال چنانچه سیستم در حالت Leve1 قرار داشته باشد با فشار این دکمه رله در حالت وصل قرار می گیرد و با فشار مجدد در حالت قطع قرار خواهد گرفت این حالت برای کنترل 1 وسیله برقی مناسب است و این رله فقط به عنوان 1 کلید عمل می نماید . |

همکار گرامی :

برای اطلاعات در مورد کارایی دستگاه یا هر گونه سوال فنی با شماره تلفن 09155317632 تماس حاصل نمایید .

# Text boxes

با دکمه ENTER گزینه پالس (PULSE) انتخاب شود  ( 36 ( ENTER ( کد رمز ( Prog ( انتخاب سیستم لحظه ای ( در باز کن )

با فشار دکمه  ENTER گزینه Leve 1 را انتخاب نمایید (  36 ( ENTER کد رمز Prog ( انتخاب سیستم کنترل وسایل برقی

توجه : در زمان ارسال SMS حتماً زبان گوشی در حالت انگلیسی باشد.